Управление образованием Славянский район.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

начальная общеобразовательная школа № 35

имени Героя России гвардии майора Таранца С.Г.

Тема: «Интересный тир»

Изготовление приспособлений

для стрельбы в школьном тире

Выполнили:

Кадеты НОШ № 35 Лисовец Алексей

Щурий Максим

Руководитель:

Педагог – организатор Емяшев Ю.Н.

2007 год

город Славянск – на - Кубани

На стрелковых занятиях в школьном тире, мы видели приспособления для стрельбы по движущимся мишеням и приспособления для стрельбы по падающим мишеням, которые управляются на расстоянии с помощью веревок с места стрельбы. Преподаватель нам рассказал, что данные приспособления изготовлены по идеям и с помощью кадетов прошлых выпусков. И у нас возникла мысль придумать и сделать еще приспособления для стрельбы  в тире для того, чтобы  занятия по стрелковой подготовке  стали еще интересней и разнообразней. Для этого нам надо изучить основы проектирования.

СХЕМА РАБОТЫ

1.Идеи проекта.

Вначале мы выдвигали разнообразные идеи, какие мишени нам хотелось бы сделать:

Поворачивающиеся мишени			Спускающийся самолет

Двигающиеся мишени с номерами				Появляющиеся мишени

### Разобрав некоторое количество идей, мы решили сделать приспособление для стрельбы по появляющимся мишеням, которое нам показалось более простым и реальным в изготовлении. Начертили рисунок.

2.Рисунок приспособления.

Веревка

Катушка

Стенка с окошками									Основание

Направляющие

Мишени

Полозки для мишений

3.Выбор материала.

Подумали над тем, какой материал нам понадобится. Решили, что основной каркас, стенку с окошками, направляющие полозьев и полозья для мишеней сделаем деревянными, так как материал легко обрабатывается и под него можно приспособить даже старые доски.

Сами мишени решили изготовить из 2 мм железа по двум  причинам:

* при попадании пули в металл издается характерный звук, который поможет

определить точность попадания пули при стрельбе;

* толстый металл  от пуль меньше будет деформироваться, значит, прослужит долго.

А чтобы еще точнее определить попадание пули, крепление мишеней решили сделать на пружинах. Мишени от удара пули будут качаться и это будет заметно. Для перемещения полозьев с мишенями решили использовать веревку, протянутую через катушки, сделанные из старых деревянных ручек.

4.Составление чертежа и технологической карты изготовления:

| № п/п | Технологические операции | Применяемый инструмент и материалы | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпилим из доски шириной 81 мм и толщиной 20 мм заготовку длиной 1420 мм под основание | Пила-ножовка, карандаш, линейка |  |
| 2. | Отпилим из доски шириной 175 мм и толщиной 35 мм заготовку под переднюю стенку с окнами длиной 1420 мм. Разметим окошки размером 90х90 мм на передней стенке приспособления и выпилим окошки на передней стенке. По краю доски-основания прибьем на ребро доску-переднею стенку | Пила-ножовка, Карандаш, линейка, Электродрель, сверло 8-10 мм, электролобзик. Молоток, гвозди 150 мм |  |
| 3. | Из брусков толщиной 35 мм изготовим 2 заготовки под направляющие полозьев мишеней длиной 1420 мм. Затем вплотную к передней стенке прибьем одну рейку-направляющую, далее на расстоянии 60 мм параллельно к первой рейке прибьем к основанию приспособления 2-ю направляющую рейку | Пила-ножовка, Карандаш, линейка Молоток, гвозди 50 мм |  |
| 4. | Ошкурим полученное изделие и окрасим | Наждачная бумага Краска, кисти |  |
| 5. | Изготовим из старых деревянных дверных ручек 2 катушки. В центре катушек просверлим отверстия под гвозди и прибьем катушки на края доски- основания между рейками-направляющими | Пила-ножовка, Дрель, сверло 5 мм Молоток, гвозди 100 мм |  |
| 6. | От бруска шириной 50 мм и толщиной 20 мм отпилим полозья длиной 100 мм для крепления мишеней. Ошкурим полозья. На торцевых краях из проволоки сделаем петли для веревок и соединительного крючка | Пила-ножовка Наждачная бумага Пассатижи. Молоток |  |
| 7. | Из металла толщиной 2 мм отпилим 2 заготовки для мишеней шириной 40 мм и длиной 100 мм. Просверлим отверстия диаметром 4 мм на расстоянии 7 мм от краев заготовки и с помощью саморезов закрепим пружины | Ножовка по металлу, Карандаш, линейка, Дрель, сверло 4 мм Отвертка |  |
| 8. | На полозьях мишеней просверлим углубления диаметром 6 мм глубиной 15 мм для закрепления пружин. Закрепим мишени на полозьях. С помощью проволочного хомута соединим полозья таким образом, чтобы когда одна из мишеней была видна в окошке, вторая находилась в проеме между окошками. | Дрель, сверло 7 мм Пассатижи |  |
| 9. | Прикрепим веревку к полозкам мишеней и концы веревок пропустим через катушки. |  |  |

4.Изготовление изделия.

При изготовлении изделия надо

пользоваться только исправным инструментом и

необходимо строго  соблюдать меры

безопасности при обращении с режущими и

ударными инструментами.

5.Испытание в тире.

Когда приспособление было готово, провели его испытание в тире.

Выявилось 2 недостатка:

1) Пружины держали мишени недостаточно жестко, поэтому  иногда мишени  заваливались в одну или другую сторону. Этот недостаток устранили установкой дополнительных длинных саморезов, на острый конец которых прикрепили противовесы из кусочков свинца. Вес свинцовых противовесов определяли пробным путем.

2) Когда тянули за веревку для перемещения мишеней, приспособление сползало со стола. Сила тяги веревки было больше силы трения основания приспособления со столом. Поэтому мы закрепили приспособление на столе с помощью гвоздей, но таким образом, чтобы гвозди легко вынимались, и можно было снимать приспособление. Для этого диаметр отверстия для фиксирующих гвоздей сделали чуть больше диаметра самих гвоздей.

Итоги проекта:

Работа над приспособлением для стрельбы по появляющимся мишеням у нас получилась. Оно сделает занятие в тире интереснее и разнообразнее.

Дальше используя наши идеи и полученный опыт, мы хотим продолжить работу над «Приспособлением для стрельбы дротиками по поворачивающимся мишеням на скорость из пневматической винтовки или пневматического пистолета», которое технологичнее сложнее в изготовлении.

# Text boxes

Устранение недостатков

Проведение испытания

Изготовление модели

Подготовка базы проекта

Выработка идей

Определение подходящего проекта